## Slide 1: Pravidlá lietania s dronmi
Dopravný úrad SR, Oddelenie všeobecného letectva, leteckých prác a UAV
Martin Jurovic, 2019
Notes: Vychádzame zo súčasného legislatívneho stavu (Letecký zákon)
V prípade zmeny leteckého zákona je potrebné aktualizovať priestupky a sankcie + zaviesť ustanovenie o licencovaní RPAS

## Slide 2: ÚVOD
=
=
Notes: Lietadlo je zariadenie pohybujúce sa vo vzdušnom priestore na základe fyzikálnych reakcií (vztlak krídla – pevné alebo rotujúce / ľahšie ako vzduch – balóny, vzducholode) iných ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu (vznášadlo)
Letectvo je vysoko regulovaným odvetvím – veľké množstvo právnych noriem, ktoré sa štandardne v prevažnej miere dodržujú z dôvodu nedostupnosti letectva širším skupinám ľudí
Drony sú dostupné komukoľvek a pohybujú sa vo vzdušnom priestore, kde môžu spôsobiť riziko lietadlám vo vzduchu a veciam a zdraví ľudí na zemskom povrchu

## Slide 3: PODMIENKY LIETANIA S DRONMI
Dopravný úrad
Ministerstvo obrany
Notes: Podľa §7 zákona o civilnom letectve podmienky vykonania letu s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota / dron / UAV Bezpilotné lietadlo určuje Dopravný úrad po dohode s ministerstvom obrany
V súčasnosti platí rozhodnutie 1/2015, pripravujú sa nové podmienky očakávané začiatkom júna
Pripravovaná Európska legislatíva

## Slide 4: VZDUŠNÝ PRIESTOR
Bezpečnosť
&
Separácia
Notes: 2 kľúčové slová
Bezpečnosť prevádzky je cieľ
Separácia prevádzky je prostriedok

## Slide 5: VZDUŠNÝ PRIESTOR
Notes: Lietadlá sa pohybujú v spoločnom vzdušnom priestore, ktorý spravuje štát– nie je pravdou že drony, alebo lietadlá nemôžu lietať nad mojim pozemkom lebo som na to nedal súhlas
Neriadený / riadený vzdušný priestor
Najbližší bežnému vnímaniu letovej prevádzky je riadený priestor - V riadenom vzdušnom priestore rozostupy medzi ietadlami zabezpečuje riadiaci letovej prevádzky (ATCO) a lietadlá musia plniť jeho pokyny, najmä v blízkosti veľkých Dopravných letísk (CTR) alebo vo vyšších výškach (TMA), VFR aj IFR prevádzka
V neriadenom vzdušnom priestore je najmä VFR prevádzka – lietadlá zabezpečujú rozostupy medzi sebou samostatne na základe očného kontaktu a vzájomnej komunikácie

## Slide 6: VYUŽÍVANIE DRONOV
Chart: 
| Modely | UAV Profesionálne | UAV rekreačne
Predaj | 6 | 1.5 | 7
Notes: Civilných užívateľov UAV môžeme rozdeliť na tri kategórie
A) modely – modely lietadiel používané pre radosť z lietania, bez užitočného zaťaženia (kamera apod.)
B) UAV rekreačne – drony používané na súkromné účely (fotografia a podobne)
C) UAV profesionálne – drony využívané na profesionálne účely (fotografia, letecké snímky, poľnohospodárske práce, výškové práce a podobne)

## Slide 7: RISK BASED OPERATION CENTRIC APPROAC
Riziko pre zdravie a majetok ľudí na zemi (Ground risk)
Pravidlá lietania
Minimálne vzdialenosti od ľudí v závislosti od triedy lietadla
Analýza rizík a zmierňujúce opatreni
Riziko pre letovú prevádzku
Limitácia maximálnej výšky 120m
Koordinačné procedúry v CTR
V budúcnosti UTM
Notes: Prevádzka UAV môže spôsobiť rizíka
– GROUND RISK – v analýze rizík sa definuje čo sa môže stať pri prevádzke konkrétneho UAV (strata signálu, technické poruchy, meteorologické vplyvy) a prijmú sa zmierňujúce opatrenia (záložné systémy, konštrukcia lietadla – tupé hrany, mäkké materiály), padákové záchranné systémy, výstražné systémy)
- AIR RISK – riziko pre letovú prevádzku, UAV je potrebné oddeliť od pilotovanej prevádzky (právo prednosti pilotovanej prevádzky, povinnosť UAV vyhnúť sa inému lietadlu, limitácia maximálnej výšky 120m, koordinačné postupy v riadenom vzdušnom priestore, v budúcnosti UTM)

## Slide 8: A KATEGÓRIA
Spoločné pravidlá pre nízko rizikové (rekreačné) lety
Spoločné pravidlá lietania
Obmedzenie letov vo vzdialenosti od ľudí v závislosti na hmotnostnej triede lietadla
Obmedzenia výšky v riadenom vzdušnom priestore
Nie je potrebná licencia alebo povolenie
Nie je potrebné poistenie proti škode tretím osobám

## Slide 9: TRIEDY LIETADIEL
hmotnosť <0,5 kg
hmotnosť <25 kg
hmotnosť <25 kg, automatický let
hmotnosť <0,91 kg
hmotnosť <4 kg
C0
C1
C2
C3
C4

## Slide 10: A KATEGÓRIA
Základné pravidlá
VLOS alebo 1000m od pilota
Počas dňa
Mimo zakázaných a obmedzených vzdušných priestorov
Horizontálne a vertikálne hranice ATZ športových letísk po koordinácií s prevádzkovateľom letiska
Max. Výška letu 120m
Riadený vzdušný priestor bez koordinácie s ATC
A1, A2 viac ako 2NM do 30m,
A3 viac ako 3NM do 30m
A1
mimo zhromaždísk ľudí follow me <50m
C0-C1
A2
lety >50m od nezúč. osôb
Extravilán
C2
A3
>50m od nezúčastnených osôb
primeraná vzdialenosť od zastavaných oblastí (hluk, ohrozenie)
poistenie >20 kg
C3-C4
Notes: Základné pravidlá spoločné pre všetky subkategórie

## Slide 11: B KATEGÓRIA
POVOLENIE DOPRAVNÉHO ÚRADU
LETECKÉ PRÁCE
LETY ZA INÝCH PODMIENOK AKO V KATEGÓRIÍ A
M > 25KG
Notes: Kategória B sú rizikové lety – všetky lety ktoré sa majú vykonať za iných podmienok ako v Kategórií A, zvýšený úradný dohľad
Povolenie Dopravného úradu – menej zastúpená kategória, najmä nepravidelné a skúšobné lety
Letecké práce – pravidelné najmä rizikové práce – lety vykonávané za úplatu (komerčná prevádzka), povolenie na vykonávanie leteckých prác vydáva Dopravný úrad

## Slide 12: B KATEGÓRIA
Rizikové lety
Lety v intraviláne
Lety v noci
Menšie vzdialenosti od nezúčastnených osôb ako v KAT A
Lety v CTR s koordináciou (bližšie ako 2NM a/alebo vyššie ako 30m)
BVLOS
Analýza rizík
Základný koeficient rizika /mínus/ koeficienty zmierňujúcich opatrení
Konečný koeficient rizika >4 = NO GO
konečný koeficient rizika < 4 = GO
Úradný dohľad
Licencovanie pilotov
Registrácia lietadla a požiadavka na zákonné poistenie
Štátny odborný dozor
Notes: Príklady rizikových letov
Analýza rizík sa vykonáva predpísaným spôsobom

## Slide 13: PRIPRAVOVANÁ EURÓPSKA LEGISLATÍVA
Nariadenie Komisie o pravidlách RPAS operácií
Annex (pravidlá RPAS operácií)
AMC / GM
Delegované nariadenie Komisie o uvádzaní RPAS na spoločný trh
(Technické požiadavky na RPAS)
Notes: Zatiaľ v štádiu návrhu (finálne návrhy nariadení sú v štádiu finalizácie pred predložením Komisií)
Pripravované znenie rozhodnutia vychádza z Nariadenia o pravidlách RPAS operácií, nie je ho však možné použiť v celosti (vzájomná previazanosť nariadení)

## Slide 14: KONIEC
@ martin.jurovic@nsat.sk
Martin Jurovic