## Slide 1
Vojenský technický ústav, s.p.
Bezpilotní prostředky VTÚ, s.p.
historie a současnost
Praha, květen 2019

## Slide 2
Základní údaje o nás
VTÚ, s.p je státní podnik, zřízený Ministerstvem obrany České republiky ke dni 29. srpna 2012
Hlavní předmět podnikání:
  Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností AČR, dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému výkonem průmyslové a obchodní povahy
  Realizace aplikovaného výzkumu a vývoje, výroby a modernizace výzbroje a techniky AČR, ozbrojených sborů a integrovaného záchranného systému s předností dodávek a služeb podstatných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky
  Poskytování technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technicko-ekonomických služeb souvisejících s rozvojem schopností AČR, dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému

## Slide 3
Praha - Kbely
Vyškov
Slavičín
Bzenec
Brno
Vojenský technický ústav
letectva a protivzdušné obrany
(VTÚLaPVO)
Vojenský technický ústav
výzbroje a munice
(VTÚVM)
Vojenský technický ústav
pozemního vojska
(VTÚPV)
Vojenský technický ústav, s.p.
(ředitelství)

## Slide 4
Historie bezpilotních systémů u VTÚ, s.p.
Bezpilotní terč Sojka-V
(Výzkum a vývoj 1981 – 1991)
Určení pro nácvik střelby piloty Mi-24D a L 39ZA
Rychlost letu 180 km/h
Doba letu 60 min
Dolet 5 km
Dostup 1000 m AGL
Poloautomatický režim letu se stabilizací autopilotem vlastní konstrukce
Vzlet pomocí raketového katapultu
Přistání na lyžový podvozek nebo na padáku
Notes: Byl vyvinut celolaminátový drak, pohonná jednotka a řídicí (v té době analogový) řídicí systém. Letoun startoval z raketového katapultu vyvíjeného za spolupráce VÚ 010 Slavičín (dnes VTÚVM) a Konštrukty Trenčín. Letoun absolvoval řadu zkoušek s reálnými letouny a vrtulníky (pilot např. plk. Pelčák) a dal základ spolupráci s maďarským vojenským výzkumným ústavem na vývoji prostředku SOJKA III.

## Slide 5
Bezpilotní průzkumný systém
Sojka-III/TV
Výzkum a vývoj 1990 - 1995
Rychlost letu 180 km/h
Doba letu 110 min
Dolet 40 km
Dostup 2000 m ASL
Poloautomatický a automatický režim letu za hranici viditelnosti
Vzlet pomocí raketového katapultu
Přistání na lyžový podvozek nebo na padáku
Průzkumná čidla – fotografická kamera AFA-39 a TV kamera
Notes: Výzkum trval od roku 1990 do roku 1992 a vývoj od roku 1993 do roku 1995, kdy byly úspěšně dokončeny vojskové zkoušky. Bylo vyrobeno 8 prototypů letounů a dva pozemní komplety. Testy byly prováděny na letišti Panenský Týnec, ve VVP Doupov a na maďarském VVP Táborfalva.

## Slide 6
Bezpilotní průzkumný systém
Sojka-III/TVM3.12
Výroba a provoz 1998 – 2010
Navržen dle standardů NATO
Rychlost letu 210 km/h
Doba letu 5 h
Dolet 100 km
Dostup 4000 м ASL
Motor Wankel AR 741
Průzkumné čidlo:
Gyroskopicky stabilizovaná hlavice osazená denní a noční kamerou se systémem automatického sledování cíle
Notes: Poslední provedení SOJKY III bylo dovybaveno britským motorem AR 741 a kontejnerem s gyroskopicky stabilizovanou hlavicí. Svými parametry bylo dosaženo standardu na taktický bezpilotní prostředek podle Force Proposal armád NATO.

## Slide 7
Další křídlaté bezpilotní systémy
Sokol
Optoelektron MINI UAV
Gyroskopicky stabilizovaná hlavice S250
Gyroskopicky stabilizovaná hlavice S120
MANTA-2
Notes: VTÚL a PVO se oblastí návrhu bezpilotních prostředků zabývá již bezmála 35 let. V současné době jsou živými projekty bezpilotní letoun SOKOL-T a vícerotorový bezpilotní prostředek BRUS

## Slide 8
Vývoj 1984- 1991
Vývoj 1991 - 1995
Vývoj 1999 – 2002
Vývoj 2005 - 2009
Vývoj 2012
Rodina řídicích systémů
Notes: Souběžně s letadlovou technikou probíhá kontinuální vývoj řídicích systémů a jejich programového vybavení. Obrázek představuje v poměrovém měřítku, jak se systémy v letech zmenšovaly a také což nejde obrazově dokumentovat i zkvalitňovali.

## Slide 9
Bezpilotní imitátor vzdušných cílů
Maximální rychlost 180 km/h
Maximální rychlost s terčem 110 km/h
Akční rádius 15 km
Dostup 3,500 m
Vzletová hmotnost 14 kg
Automatický a poloautomatický režim letu
Start z nezpevněných ploch
Uživatelé: AČR, Lotyšská armáda,
Litevská armáda
Slovenská armáda
Současnost
Notes: Bezpilotní letoun Miss Tractor je malý lehký bezpilotní letoun, určený k vlečení textilních terčů na lanku o délce 50 m. Střelba se převážně provádí raketami RBS 70. Pokud se jedná o raketu naváděnou na zdroj tepla, lze za textilní terč „rukáv“ připojit světlici. Tato varianta terče se v AČR využívá po dobu tří let a v roce 2015 ji s uspěchem využili i kolegové z Lotyšska.
Dovolte mi závěrem ještě jedno důležité sdělení. Všechny prezentované bezpilotní prostředky mají autopilot vyvinutý ve VTÚL a PVO a to jak po HW, tak i po SW stránce.

## Slide 10: - Operační nasazení do vzdálenosti 10 km. - Doba letu 40 – 50 min. - Přenos obrazu v HD kvalitě do 3 km. - Užitečné zatížení do 2,5 kg. - Vzletová hmotnost max. 10 kg (optimální 8,5 kg). - Max. rychlost letu 45 km/h. - Letové omezení – rychlost větru více než 10 m/s - Podmínky: den /noc
Bezpilotní prostředek BRUS
Notes: Brus je bezpilotní prostředek s kolmým startem, nesoucí denní a noční kameru na stabilizované základně s přenosem obrazu v reálném čase. Lze jej s výhodou použít pro střežení perimetru důležitých objektů, letišť, skladů, při monitoringu nad objekty se zvýšeným nebezpečím výbuch, úniku toxických látek apod. Použití je možné i v rámci střeleb, např. jako prevenci při vzniku zárodku požáru nebo k vyhodnocení výsledků střeleb dělostřelectva.

## Slide 11
Bezpilotní prostředek BRUS – základní části
700
900
Notes: O řízení se stará autopilot (obrázek vlevo) navržený specialisty VTÚ, s.p., který v sobě zahrnuje všechna potřebná čidla pro zajištění stability a řiditelnosti letu. Pilot operátor sleduje let na PC tabletu, kde má k dispozici potřebné údaje o letových parametrech a ze kterého také plánuje trasu letu nad digitalizovanou mapou. Řízení je zcela intuitivní a operátor žák je zvládne po týdenním výcviku.

## Slide 12: Přenos obrazu
Notes: Systém může být doplněn panelem pro samostatné zobrazení videa.

## Slide 13
Možnost transportu
V kontejneru odolném proti působení deště
V zavazadlovém prostoru automobilu
Notes: Sklopná ramena a jednoduchá konzole operátora (o ní později) umožňují snadný převoz. Systém může být přepravován v kovové bedně nebo volně v kufru středního automobilu (příkladem může být Škoda Oktávie).

## Slide 14: Příklady reálného nasazení
Vrbětice 2014
Výbuchy v muničním skladu (více než 70 letových hodin)
Litvínov 2015
Monitoring požářiště

## Slide 15: Monitoring možných úniků radiace nad jadernými elektrárnami v ČR - cvičení Temelín 2015

## Slide 16
Uživatelé bezpilotního prostředku BRUS
Policie české republiky – Monitoring bývalého VVP Jínce, pátrání po osobách, střežení v chatových osadách
Severočeské doly – Důl AČR v Mostě, důl Tušimice a Bílina - kontrola funkčnosti velkostrojů a pásových dopravníků, přenos dat v reálném čase do velínu dolu
Společnost NUVIA, s.r.o. – nosič radiačního čidla
ČVÚT v Praze – výzkumná činnost s důrazem na testování průzkumných senzorů
Naprogramovaná trasa letu

## Slide 17: Regulace provozu bezpilotních prostředků ve vzdušném prostoru ČR
Letecký předpis Pravidla létání L 2
DOPLNĚK X – BEZPILOTNÍ SYSTÉMY
Stanovuje závazné národní požadavky na projektování, výrobu, údržbu, změny a provoz bezpilotních systémů splňujících kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění a je doporučeným postupem pro provoz modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 25 kg.
Rozděluje kategorie bezpilotních systémů:
  podle maximální vzletové hmotnosti:
  do 0,91 kg
  od 0,91 kg do 7 kg
  od 7 kg do 25 kg
  nad 25 kg
  podle způsobu použití:
  Rekreačně sportovní
  Výdělečné, experimentální, výzkumné

## Slide 18: Děkuji za pozornost